## Slide 1
Κατάτμηση αιμοφόρων αγγείων αμφιβληστροειδούς χρησιμοποιώντας τεχνικές βαθιάς μηχανικής μάθησης
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΓΙΑΤΣΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ανδρέας-Γεώργιος Σταφυλοπάτης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Συνεπιβλέπων : Γεώργιος Σιόλας, Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό Ε.Μ.Π.

## Slide 2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ENSEMBLE
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
STATE-OF-THE-ART ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

## Slide 3
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προσέγγιση του προβλήματος της αυτόματης κατάτμησης των αγγείων στις εικόνες του αμφιβληστροειδούς (supervised).
Σημασιολογική αντιστοίχιση ετικετών στα εικονοστοιχεία αγγείων και στο φόντου.
Ο αμφιβληστροειδής: ιστός που μετατρέπει το εισερχόμενο φως σε νευρικό σήμα.
Δίκτυο αιμοφόρων αγγείων σε δομή δέντρου.
Η αγγείωση και η μορφολογία του διαγνωστική σημασία σοβαρών παθήσεων.
Η χειροκίνητη εξαγωγή των αγγείων απαιτεί τεχνογνωσία και χρόνο.
Προκλήσεις: πολύπλοκη μορφολογία, παρεμβάλλοντα στοιχεία, ποιότητα εικόνας.

## Slide 4
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διερεύνηση αποτελεσματικών μεθόδων επεξεργασίας εικόνας για ενίσχυση.
Εφαρμογή μεθόδων CNN για ταξινόμηση patches εικόνας.
Εφαρμογή μεθόδων Encoder-Decoder για τμηματοποίηση της εικόνας: ταξινόμηση κάθε pixel ξεχωριστά.
Διερεύνηση συνδυαστικού Ensemble Learning συστήματος για την αξιοποίηση και βελτιστοποίηση των δύο διαφορετικών συστημάτων – Καινοτομία εργασίας.

## Slide 5
2. ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο κορμός δεδομένων είναι το DRIVE Dataset:
  40 έγχρωμες φωτογραφίες βυθού μαζί με τις αντίστοιχες ετικέτες (χειροκίνητες τμηματοποιήσεις ή ground truth).
  Οι ετικέτες ανήκουν στο δυαδικό σύνολο {vessel - 1, non-vessel - 0}.
  Περίπου 12.5% των pixels ανήκουν σε αγγεία.
20 εικόνες εκπαίδευσης (train) και 20 εικόνες δοκιμής (test).
Σε κάθε εικόνα αντιστοιχεί μια εικόνα μάσκας το Field of View (FOV) με διάμετρο ~540 pixels.
Πρωτότυπη RGB εικόνα
Ground Truth
Μάσκα FOV

## Slide 6
3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Patch-wise Classification - Προτεινόμενες Αρχιτεκτονικές :
Baseline αρχιτεκτονικές.
Για κάθε τεμάχιο εικόνας, προβλέπεται η ετικέτα κλάσης του κεντρικού pixel.
CNN με Max Pooling και fully connected επίπεδα (Plain-Net)
CNN χωρίς Max Pooling και με fully connected επίπεδα (No-Pool-Net)
Pixel-wise Segmentation - Προτεινόμενες Αρχιτεκτονικές:
Novel encoder-decoder λογική.
Πρόβλεψη ξεχωριστά για κάθε pixel.
FCNN με σειριακά upsampling - downsampling και residuals (Sine-Net)

## Slide 7
4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μετατροπή χρώματος εικόνας: χρήση RGB ή Grayscale image πράσινου καναλιού
Διαχωρισμός εικόνας σε σταθερού μεγέθους patches :
  Τυχαίος διαχωρισμός σε επικαλυπτόμενα patches για πρόβλεψη κεντρικού pixel.
  Εξαγωγή patches με ίση αναλογία κατηγοριών κεντρικού pixel.
Κανονικοποίηση:
Pre-processing – Patch-wise μοντέλο:
  Global Contrast Normalization: τοπική κανονικοποίηση φωτεινότητας & αντίθεσης.
  Zero-phase Component Analysis - Whitening:
Μετατροπή GCN
Μετατροπή ZCA
Διαδικασία Επαύξησης
Μηδενισμός συσχέτισης μεταξύ των pixels ώστε το μοντέλο να εστιάσει σε υψηλότερης τάξης χαρακτηριστικά.

## Slide 8
4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Pre-processing – Pixel-wise μοντέλο:
  1) Top-Hat μετασχηματισμός πολλαπλής κλίμακας:
  ενίσχυση και εξαγωγή μικρών στοιχείων και λεπτομερειών.
  2) Εξισορρόπηση ιστογράμματος – CLAHE:
  περιορίζει την ενίσχυση της αντίθεσης για τη μείωση του θορύβου.
Επαύξηση Δεδομένων:
1 Περιστροφή
1 Μετατόπιση
1 Αναστροφή
8 μετασχηματισμοί περιστροφής
8 μετασχηματισμοί αναστροφής
Offline & online
Κλιμάκωση
Περιστροφή
Αναστροφή
Διόρθωση γάμμα κορεσμού
In-place, σε πραγματικό χρόνο
Patch-wise Classification
Pixel-wise Segmentation

## Slide 9
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ
Αρχικά μοντέλα ταξινόμησης patches:
Είσοδος: και η αντίστοιχη κλάση κεντρικού pixel 0 ή 1.
Έξοδος: (binary classification)
Δίκτυο Plain – Net:
  Max Pooling: μειώνει την ανάλυση με translational invariance.
  Αύξηση features maps: Όλο και υψηλότερου επιπέδου features.
Δίκτυο No Pool – Net:
  No Max Pooling: Διατηρεί τις διαστάσεις των patches σε όλη την έκταση του δικτύου.
Dropout regularization 50 %

## Slide 10
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ
Επέκταση μοντέλων ταξινόμησης patches:
Προσθήκη Batch Normalization μεταξύ γραμμικών και μη γραμμικών επιπέδων ανά 2 CONV με χάρτη ίδιου μεγέθους. Ομαλοποιούμε την είσοδο όταν αλλάζει ο χάρτης χαρακτηριστικών.
Δίκτυο Plain – Net – ΒΝ
Δίκτυο No Pool – Net – BN

## Slide 11
6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
FCNN μοντέλο τμηματοποίησης:
Δύο επίπεδα Conv & 1 Transpose Conv (upsampling).
Skip connection στο 1ο επίπεδο μετά το downsampling.
Δύο επίπεδα Conv & 1 Strided Conv (downsampling) (s=2)
Επανάληψη με downsampling και upsampling.
Συνάρτηση εξόδου tanh.

## Slide 12
6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
FCNN μοντέλο τμηματοποίησης:
Είσοδος: batch_size (grayscale) & η δυαδική εικόνα ετικετών.
Έξοδος: (binary classification)
Διατήρηση πλήρους ανάλυσης εικόνας με τροφοδότηση resized εικόνων.
Skip Connections στο στάδιο Upsampling:
  Αναπαραγωγή λεπτομερειών που έχουν χαθεί κατά το Downsampling
  Συνεχόμενη εκμάθηση χαμηλότερων χαρακτηριστικών.
  Σύλληψη ποικιλομορφίας αγγείων.

## Slide 13
7. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ENSEMBLE
Σύστημα Stacking για μείωση σφάλματος γενίκευσης.
Συνδυασμός των δύο τύπων: Plain-Net-BN & Sine-Net.
Συγχώνευση με προσθήκη κοινού ταξινομητή (Meta-Model): Logistic Regression.
Επίπεδο 1: οι προβλέψεις των base-models, training set του τελικού ταξινομητή.
Επίπεδο 2: εκπαίδευση meta-model και έλεγχος στο αρχικό test-set.

## Slide 14
8. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Εξαγωγή patches ίσης αναλογίας κλάσεων – FOV.
Διαχωρισμός σε δεδομένα εκπαίδευσης (80%) και επαλήθευσης (20%).
Online data augmentation.
Binary Crossentropy
Διαχωρισμός σε δεδομένα εκπαίδευσης (90%) και επαλήθευσης (10%).
Offline και online data augmentation.
Επιλογή Binary CE συνδυασμών με Dice Loss, Weighted Dice Loss ή Balanced Sampler.
Patch-wise Classification
Pixel-wise Segmentation

## Slide 15
8. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Test set: εξαγωγή όλων των patches για κάθε pixel των εικόνων. Μία πρόβλεψη για κάθε κεντρικό pixel.
Patch-wise Classification
Test set: οι εικόνες χωρίζονται σε patches και τελικά οι 4 εικόνες προβλέψεων ενοποιούνται λαμβάνοντας το σταθμισμένο μέσο όρο των επικαλυπτόμενων περιοχών.
Pixel-wise Segmentation
ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
Βέλτιστος συντονισμός κατωφλίου απόφασης, λόγω:
Υπολογισμός μέσω Precision-Recall Curve:

## Slide 16
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αποτελέσματα Patch Classification μεθόδων στα δεδομένα εκπαίδευσης και επαλήθευσης
Accuracy και Loss του Plain-Net για 300,000 training patches και batch size = 64
Accuracy και Loss του Plain-Net με Batch Normalization για 300,000 training patches και batch size = 128

## Slide 17
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αποτελέσματα Patch Classification μεθόδων στα δεδομένα εκπαίδευσης και επαλήθευσης
Accuracy και Loss του No-Pool-Net με Batch Normalization για 300,000 training patches και batch size = 64

## Slide 18
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αποτελέσματα Patch Classification μεθόδων στα δεδομένα ελέγχου
Τα αποτελέσματα του segmentation σε 2 εικόνες του συνόλου ελέγχου από την επιτυχημένη μέθοδο Plain-Net με Batch Normalization.

## Slide 19
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αποτελέσματα Patch Classification μεθόδων στα δεδομένα ελέγχου
Τα αποτελέσματα του segmentation σε 2 εικόνες του συνόλου ελέγχου από την επιτυχημένη μέθοδο No-Pool-Net με Batch Normalization.
Classification Report for Plain-Net-BN
Classification Report for No-Pool-Net

## Slide 20
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αποτελέσματα Segmentation μεθόδου στα δεδομένα εκπαίδευσης και επαλήθευσης

## Slide 21
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αποτελέσματα Segmentation μεθόδου στα δεδομένα εκπαίδευσης και επαλήθευσης
Επιλέχθηκε το Sine-Net-1 με Dice Binary Cross Entropy loss και Sigmoid activation function εξόδου.

## Slide 22
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αποτελέσματα Segmentation μεθόδου Sine-Net-1 στα δεδομένα ελέγχου

## Slide 23
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων μέσω Post-Processing στις εικόνες πρόβλεψης του Sine-Net.
Αλγόριθμος επεξεργασίας εικόνας Multi-Scale Line Detector:
Απώλεια των λεπτών αγγείων
Λανθασμένη ανίχνευση σε «δύσκολες» περιοχές
Σύνολο περιστρεφόμενων ευθειών για τον υπολογισμό μιας μετρικής «αγγειότητας» του κάθε pixel:
Binary prediction output
Line Detector output

## Slide 24
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Συγκριτικά αποτελέσματα όλων των μοντέλων:
State-of-the-Art | 0.923 -0.972 | 0.924 – 0.985 | 0.761-0.961

## Slide 25
2. STATE-OF-THE-ART ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Supervised Methods:
State-of-the-art review for vessel segmentation on DRIVE dataset

## Slide 26
10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μέθοδος ταξινόμησης τεμαχίων: Plain-Net-BN
  Ομαλοποίηση εισόδου, regularization αφού υπολογίζεται σε mini-batches.
  Σταθερός μέσος όρος και τυπική απόκλιση των εισόδων κάθε layer (internal covariance shift).
Μέθοδος κατάτμησης εικόνας: Sine-net
  Καλύτερα απόδοση προσδιοριστικότητας SP.
  Έλλειψη FC layers.
  Μεγαλύτερο μέγεθος εισόδου.
  Δυνατότητα ανάκτησης χαρακτηριστικών.
Χαμηλό σκορ Sensitivity – αποτυχία ανίχνευσης δύσκολων περιοχών.
Αδυναμία Ensembling: υπολογιστικές απαιτήσεις, ανεπαρκή δεδομένα.

## Slide 27
11. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
Προτάσεις και παραδείγματα μελλοντικών επεκτάσεων:
Μεγαλύτερο και πιο ισορροπημένο σύνολο δεδομένων ή Transfer Learning.
Καλύτερη επεξεργασία εικόνων με επιλογή διαφορετικών παραμέτρων.
Εκτενέστερη αναζήτηση βέλτιστων υπερπαραμέτρων.
Άρση περιορισμού των υπολογιστικών πόρων – Scaling και Ensembling.
Επέκταση σε άλλου είδους εικόνες.
Επέκταση σε άλλα προβλήματα segmentation.

## Slide 28
10. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ